## Slide 1
차량 비상제동 시스템 프로젝트
브레이크 페달 오인 사고를 방지하는 기능을 구현한 프로젝트
김도훈
kdhkdh98@naver.com

## Slide 2
프로젝트 배경 및 목표
문제 상황
고령 운전자의 페달 오인으로 인한 사고가 간혹 발생
사고 이후 운전자 과실과 차량 이상 여부를 판단할 수 있는 객관적인 기록의 필요성
프로젝트 목표
Telechips AI-G · D3-G · VCP-G를 통합한 ADAS 환경에서
페달 오인 사고에 대응할 수 있는 비상제동 기능을 구현
2

## Slide 3
프로젝트 요구사항
구현해야 할 핵심 기능 3가지
01 비상제동
브레이크 페달과 별개로
차량을 즉시 정지시킬 수 있는 비상제동 기능 구현
02 제동 상태 유지
비상제동이 동작하면
시스템을 다시 시작하기 전까지 바퀴가 재구동되지 않도록 유지
03 데이터 백업
비상제동과 동시에
AI-G의 객체 인식 결과(JSON)를 D3-G의 NDJSON 파일로 백업
3

## Slide 4
시스템 아키텍처
AI-G의 객체 인식 결과 백업과 VCP-G 비상제동을 D3-G에서 함께 시작
AI-G JSON Stream
D3-G Shell Script
TCP : 9998
Background nc → results.ndjson
CAN emer_brake
VCP-G
Motor 정지
LED 비상등
nc 192.168.0.100 9998 > results.ndjson &
sudo python3 ch6_Can_Communication/IPC_Example.py emer_brake
4

## Slide 5
비상제동 제어 로직
CAN 비상제동 메시지 수신 전·후의 FreeRTOS Task 동작
평상시
비상등 Task는 생성 직후 Suspend 상태로 대기
속도 제어 Task는 정상적으로 실행되어 모터를 제어
비상제동 메시지 수신
VCP-G가 CAN을 통해 비상제동 명령을 확인
비상제동 상태
모터 구동 출력을 즉시 차단
속도 제어 Task를 Suspend하여 이후 속도 명령에 의한 재구동을 방지
비상등 Task를 Resume하여 비상등 점멸 시작
5

## Slide 6
동작 결과
실제 비상제동 동작 영상
6

## Slide 7
향후 개선 과제
현재 구현의 한계를 바탕으로 이벤트 기반·안전 중심 구조로 개선
01 CAN 수신 방식
현재: CAN_DemoTask에서 Polling 방식으로 수신
개선: CAN RX Interrupt 기반으로 변경
02 비상제동 상태 관리
현재: MotorSpeedTask Suspend로 재구동 방지
개선: NORMAL / EMERGENCY_LATCHED 상태를 명시적으로 관리
모터·비상등·통신 기능이 동일한 시스템 상태를 참조하도록 확장
03 Fail-safe 강화
현재: CAN 비상제동 명령의 정상 전달을 전제로 동작
CAN Timeout / Watchdog 등 이상 감지 추가
통신 또는 소프트웨어 이상 상황에서도 안전 상태로 전환
7

## Slide 8
7
Q&A
데모 영상 링크 : https://youtube.com/shorts/BWPRe65WPfo?si=vhz1aQj-TSd6FKqJ